Relatório de alterações

Atividade: Leitura de topografia e máscara de oceano-terra com resolução de 90m.

Autor: Israel Borges e Mélory Mônie   Data: 21.10.11

Resumo dos dados da topografia

Atual: res.=900m (30s), tile=100x100

Nova: res.=90m (3s), tile=50x50

SRTM V4 (2008): NASA Shuttle Radar Topography Mission

Arquivo: .ascii (25MB/tile)

Fonte: http://srtm.csi.cgiar.org/SELECTION/inputCoord.asp

Sites relacionados: http://vterrain.org/Elevation/SRTM/ e http://srtm.csi.cgiar.org/

Resumo dos dados da máscara de oceano-terra

Atual: res.=900m (30s), tile=3600x50

Nova: res.≥30m (1s), tile=1x1

SWBD V2 (2002): Shorelines and Water Bodies Database

Arquivo: .shp (50kB/tile)

Fonte: http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SWBD/

Sites relacionados: idem a topografia

Resumo das modificações para a topografia

etatopo.F: leitura do novo dado (srtm_XX_YY.asc)

Resumo das modificações para a máscara de oceano-terra

smask_select.f: lista os tails necessários para o domínio em questão

shp_read_test: extrai os vértices do arquivo .shp para os tails listados pelo smask_select.f

pnpoly.f90: cria binário com a máscara de oceano-terra a partir dos vértices extraídos pelo shp_read_test

etatopo.F - subrotina get_sea3: leitura do novo dado (criado pelo pnpoly.f90)

new.prep.sh_Templ: controla todas as instruções acima

Etapas para a conversão e inclusão dos novos dados

- Após baixar os dados para as regiões de interesse, descompactar os dados da topografia;

- Criar o diretório ${Eta_fix}/topo90m contendo os dados (.asc) da topografia de 90m;

- Criar o diretório ${Eta_fix}/smask3s_shp/SWDB, contendo subpastas nomeadas como Africa, Australia, Eurasia, Island, North_America e South_America. Em cada subpasta copiar os respectivos arquivos compactados de oceano-terra (ver Readme_SRTM_Water_Body_Data.pdf);

- Copiar a pasta Shapelib_Fortran para ${Eta_fix}/smask3s_shp.Essa pasta contém os scripts de instalação e execução da biblioteca em Fortran, utilizada em $Eta_fix}/smask3s_shp/Shapelib_Fortran/shp_read_test.f90. Esse fonte lê o arquivo .shp e salva um binário contendo os vértices que compõe o respectivo shape. Para detalhes da biblioteca shapelib-fortran-1.3 e códigos/scripts originais ver: http://www.webalice.it/o.drofa/davide/shapelib-fortran/;

- Pedir ao suporte para instalar a bibliteca shapelib-fortran-1.3 na máquina em questão, pois para isso é preciso logar como "su";

- Em ${Eta_scr}/main.src_Temp, modificar o valor das seguintes váriaveis para:

SEARES=3.0   !o valor original é 30.

FRACLK=0.3  !modificar se necessário

- Em ${Eta_scr}/main.src_Temp, após o término do comando "cat" que cria o namelist que contém as variáveis SEARES e FRACLK, acrescentar as seguintes linhas de comando:

DIR_SMASKS_3S=${Eta_fix}/smasks_3s

mkdir -p ${DIR_SMASKS_3S}

cat << EOF1 > ${Eta_run}/seamaskdata.dat

&lsmkdata

froot='${DIR_SMASKS_3S}', !diretorio de busca das mascaras de oceano-terra (3s) no formato .bin

res=1200.d0

&end

EOF1

- Em ${Eta_scr}/start.ksh, modificar o valor das seguintes váriaveis para:

data_topo=\${Eta_fix}/topo90m

set data_topo=\${Eta_fix}/topo90m

export data_topo=\${Eta_fix}/topo90m

- Copiar os arquivos etatopo_3s.F e makefile_3s para /stornext/home/CONTA/worketa/eta/src/prep/topo/. Editar makefile_3s declarando explicitamente o caminho do executável do etatopo_3s.F, e.g., na pobira,

EXE_TOPO = /dados2/alta_resolucao/worketa/eta/141X141X50_4p/exe/etatopo_3s.exe, ou no tupa,

EXE_TOPO = /scratch1/grupos/eta/home/hieta/worketa/eta/201X261X50_240p/exe/etatopo_3s.exe

Verficar se os valores de IM, JM, LM e LSM no arquivo ${Eta_src}/include/parmeta estão corretos.

Em /stornext/home/CONTA/worketa/eta/src/prep/topo/ executar o comando: make -f makefile_3s

- Copiar o arquivo smask_select_3s.f para ${Eta_src}/prep/smask/;

- Em ${Eta_scr}/new_prep.sh_Templ, trocar a chamada do smask_select.f por smask_select_3s.f, como:

cp ${Eta_src}/prep/smask/smask_select_3s.f ${Eta_run}/smask_select.f

- Em ${Eta_scr}/new_prep.sh_Templ, trocar a chamada do etatopo.exe por etatopo_3s.exe, como abaixo:

${Eta_exe}/etatopo_3s.exe > topo.out

- Em ${Eta_scr}/new_prep.sh_Templ, apagar ou comentar os comandos relacionados com a preparação dos dados da máscara de oceano-terra atual, como abaixo:

#first=`head -1 tmp.smask`

# last=`tail -1 tmp.smask`

# tiles="01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 \

#  	 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36"

#for tl in $tiles

#do

#if [ $tl -ge $first ]

#then

#if [ $tl -le $last ]

#then

#if [ ! -s smask.30s.$tl ]

#then

#echo "processing strip number " $tl

#cp ${Eta_fix}/smasks_30s/smask.30s.${tl}.Z .

#gzip -	d  smask.30s.${tl}.Z

#fi

#fi

#fi

#done

- Em ${Eta_scr}/new_prep.sh_Templ, logo após o comentário das linhas indicadas na etapa acima, incluir a sequência de comandos compreendida entre as linhas do arquivo new_prep_3s.sh abaixo:

#************SEA-LAND MASK (SWBD)*************#

echo "CHECKING SEA-MASK (SWDB) BINARY FILES"

...

...

...

echo "SEA-MASK (SWDB) BINARY FILES ARE PREPARED!"

#*************************************************#

- As etapas que envolvem mudanças em ${Eta_scr}/new_prep.sh_Templ, i.e., as 4 etapas precedentes, podem ser eliminadas renomeando o arquivo new_prep_3s.sh_Templ como ${Eta_scr}/new_prep.sh_Templ.

- Na nova versão de ${Eta_scr}/new_prep.sh_Templ, se necessário, atualize as variáveis como a seguir:

ROOT_SWDB=${Eta_fix}/smask3s_shp/SWDB #diretorio de busca dos shapes

DIR_Shp=${Eta_fix}/smask3s_shp/Shapelib_Fortran #diretorio dos codigos de conversao dos shapes

DIR_wrk=${Eta_fix}/smasks_3s  #diretorio de saida das mascaras de oceano-terra no formato .bin

- Execute o ${Eta_scr}/start.ksh normalmente. Um exemplo dessa implementação está no experimento:

(CLUSTER)(pobira) /dados/eta2008/dados2/alta_resolucao/worketa/eta/141X141X50_4p

É possível realizar o experimento a partir de dados da máscara de oceano-terra com resolução de 3s já convertidos de .shp para .bin. Nessa situação, primeiramente, os dados binários existentes devem ser copiados manualmente para ${Eta_fix}/smasks_3s na conta em questão. Em seguida, executar apenas as etapas 2, 6-9, 12 e 17 descritas anteriormente. Um exemplo desse caso pode ser encontrado no experimento:

hieta@eslogin01:/scratch1/grupos/eta/home/hieta/worketa/eta/201X261X50_240p

Em anexo, Etatopo-SeaLandMask_report_21.10.11.tar.gz, seguem todos os arquivos citados nesse relatório em suas modificadas.

Figuras

Para visualição das diferenças associadas ao uso desses novos dados, verificar o seguinte arquivo em anexo:

Etatopo-SeaLandMask/Presentation_SRTM-SWBD/Topo-SeaMask_090x900.pptx